## Slide 1: 資訊技術複習
微算機原理與應用
09/25/2017

## Slide 2: 小美的加法器 – 數位系統
請繪圖並說明一個8-bit加法器的設計及內部組成
  輸入: 8-bit暫存器A 及 8-bit暫存器B
  輸出: 8-bit暫存器A 及含有carry flag (C) 的status register(狀態暫存器)
  整體呈現以block diagram方式說明，而細節請描述一下邏輯閘的組成
那 減法器怎麼做呢?

## Slide 3: 小明的CPU – 計算機組織
請設計、說明、繪圖(方塊圖)及利用各種有效的方式說明此CPU執行程式的過程及結果的產生，必須盡量詳細合乎理論及邏輯
  若有題目未說明或指定的部分，請由同學自行假設。沒有絕對的答案，重要的是你的邏輯及說法是否合理，麻煩大部分同學大學生活已經過一半了，也該要有這種能力了吧(?)
CPU內部架構
  進行fetch, decode及execute等過程完成一個機械碼從記憶體取出到完成指令的執行
  CPU內有decoder, ALU (Arithmetic and Logic Unit) 及其他指令執行的電路單元
  匯流排有8-bit data bus及16-bit address bus
  記憶體部分code memory及data memory兩者是分開的
  指令集包含至少add (加法), sub(減法), mov(搬移), jmp(跳躍)等4個指令，說明一下指令的格式
  暫存器部分有stack pointer(目前用不到), instruction pointer, working register及其他一般暫存器，而指令對所有資料進行處理或搬移一定會使用到working register，也就是說做mov的動作時，來源或目的有一方是working register，做加法時其中一個輸入及結果輸出是working register

## Slide 4: 小西的C程式 – 程式設計 and 資料結構
50筆資料，每筆1個byte，以linked list方式串接存放
  請編寫一個C語言程式從linked list當中任何一個位置移除一筆資料，並將其push進入下述設定的堆疊空間
  allocate一段256 bytes的記憶體作為程式的堆疊空間，其中包含兩個函式push( )及pop( )，執行資料結構中堆疊的push及pop功能
  說明你的stack結構設計，其中stack pointer的記憶體指向位置及運作時朝向高或低記憶體位址

## Slide 5: 建議
以上練習皆為微算機課程之預備知識及技術，由於利用上課時間作答可能時間不夠以致作答倉促，如果覺得答案不完整或不正確的，麻煩回去把過去的課本翻出來，自己思考或與同學討論，然後把正確的解答寫出來，重點是你到底懂了沒有，請讓我知道你已經準備好要來上這門課了
  寫完的就可以將個人完整答案上傳，若你有問過同學，或有人指導過你，請列出其姓名或參考出處，否則稍後上傳卻與前者有明顯抄襲嫌疑者將列入本學期的黑名單
  鼓勵會的同學可以教不會的同學，也請將你教過的同學姓名填入指定表格，將來可以得到bonus，也避免自己淪為抄襲的嫌疑，可是只可以是教部分關鍵的觀念而不是告訴他所有細節
  最後上傳時間23:59, 10/08(Sun)